# LED显示屏操作说明书

节目编辑及发布

4.1 异步节目编辑

软件界面的节目编辑区会显示 LED1,选中 点击右键 为LED1屏增加节目页，为节目页添加文件窗，为文件窗添加

图片及视频等。

1

LED显示屏操作说明书

4.2 异步节目发布

4.2.1 从USB发布节目

2.发布节目

1.选中节目

2

LED显示屏操作说明书

①在节目编辑区中，编辑完成节目，选中要发布的节目页；

②在节目发布窗口，选中 C3 点击右键 【发布当前节目到该播放盒】，为节目重命名-等待上传，完成节目发布。

3

LED显示屏操作说明书

4.2.2 从网口发布节目

2，发布节目

1，选中节目

4

LED显示屏操作说明书

①在节目编辑区中，编辑完成节目，选中要发布的节目页；

②在节目发布窗口，选中 C3 点击右键 【发布当前节目到该播放盒】，为节目重命名-等待上传，完成节目发布。

5

LED显示屏操作说明书

4.2.3 从U盘发布节目

1.连接方式，将U盘插入电脑的USB接口；

点击图标展开节目发布窗口。

注：每次使用U盘来更新或播放节目时，建议提前清除U盘内原有的节目内容，避免更新或播放节目过程中出现问

题。

6

LED显示屏操作说明书

2.自动识别插入的U盘，选中U盘下的   盘符 ，下图中盘符为 F:。

①在节目编辑区中，选中要发布的 节目页。

3.发布节目

1.选中节目页

2.选择 U盘模式

7

LED显示屏操作说明书

②选择U盘模式：●从U盘播放节目（U盘插入C3后自动播放U盘中内容，但不会将节目存储到C3中）

●用U盘更新节目（U盘插入C3后自动播放U盘中内容，并将节目存储到C3中）

③选中 U盘下的盘符 右键点击 发布当前节目到该U盘   ，待节目发布成功后，将U盘插到C3的USB接口。

上传完成后，将 U盘插入  C3，进入更新过程

注：更新过程中，LED屏左上角会出现旋转圆圈，旋转圆圈消失代表更新完成，即可拔掉U盘。

8

LED显示屏操作说明书

4.3 异步节目排程

先通过4.1及4.2中的方式发布多个节目到C3中。

然后：①在节目发布窗口，选中C3进入C3参数设置界面；

②点击【定时设置】-高级，即可进行节目排程；

9

LED显示屏操作说明书

③点击【增加】，选定播放节目，设置播放时间，点击【确定】；

④重复③的步骤，完成节目排程。

10

异步节目编辑及发布.......................................................................  1-2

4.1 异步节目编辑............................................................................. 3-5

4.2 异步节目发布.............................................................................  6

4.2.1 从USB发布节目......................................................................   7

4.2.2 从网口发布节目......................................................................  8

4.2.3 从U盘发布节目......................................................................   9

4.3 异步节目排程.............................................................................  10

## LED显示屏操作说明书